# Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa numer: KRK-WAD.271.3.2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO w KRAKOWIE ODDZIAŁ w TARNOWIE”.

Wykonanie audytu energetycznego oraz wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej dla budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie Oddział w Tarnowie zlokalizowanego przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 w Tarnowie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej,

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków.

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.

- Ogólna charakterystyka budynku:

- Budynek Urzędu Statystycznego w Krakowie Oddział w Tarnowie jest obiektem 
w zabudowie szeregowej; od strony północnej i wschodniej graniczy z budynkami mieszkalnymi i usługowymi; od strony południowej budynek graniczy z ulicą Krótką;

od strony frontowej (zachodniej) budynku położony jest Plac Kazimierza Wielkiego, na którym usytuowany jest płatny parking dla pojazdów. Budynek powstał w 1900 r.:

- posiada  5 kondygnacji naziemnych i  1 kondygnację piwniczną,

- wysokość budynku: 23 m,

- kubatura budynku: 7866 m3,

- powierzchnia zabudowy 342 m2,

- powierzchnia użytkowa budynku 1253 m2,

- liczba klatek schodowych: 1,

- ławy fundamentowe żelbetowe,

- ściany nośne z cegły o grubości 60-80 cm,

- stropy żelbetowe poziom 0,

- ściany działowe -  przewaga drewnianych oraz gipsowe,

- trzony wentylacyjne ceglane,

- stropodach drewniany kryty blachą,

- stolarka okienna drewniana skrzynkowa,

- stolarka drzwiowa drewniana i stalowa,

- budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- wentylacja grawitacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania - piec kondensacyjny zasilany gazem ziemnym zlokalizowany w piwnicy. Grzejniki żeberkowe żeliwne  i stalowe płytowe,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja wody zimnej,

- instalacja chłodzenia- pojedyncze pomieszczenia za pomocą klimatyzatorów typu split.

- instalacja elektryczna,

- instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej,

- instalacja kontroli dostępu,

- instalacja telefoniczna

- budynek Oddziału  ujęty jest w Rejestrze zabytków nieruchomych woj. małopolskiego pod numerem A – 362.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie Oddział w Tarnowie przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 28 lipiec br.

- Audyt energetyczny i inwentaryzacja wielobranżowa

## Audyt energetyczny obiektu powinien być wykonany zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 376).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U.2012 poz. 962) - w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nieprzewidzianych w rozporządzeniach zapisanych w ppkt  A i B.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami (z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. 
w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Normami branżowymi i najlepszą wiedzą techniczną - w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nieprzewidzianych w rozporządzeniach zapisanych w ppkt  A, B, C i D.

## Audyt energetyczny obiektu powinien zawierać:

- stronę tytułową,

- kartę audytu energetycznego budynku,

- wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor oraz wyszczególnienie wytycznych i uwag Zamawiającego,

- część opisową zawierającą:

- ogólne dane techniczne, w tym opis konstrukcji i technologii, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,

- opis wykorzystania obiektu dla charakterystycznych pomieszczeń oraz całego obiektu, ilość osób wykorzystujących obiekt,

- sytuację z zaznaczonymi stronami świata,

- opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności: ścian zewnętrznych, stropów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, podłóg na gruncie, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,

- dane dotyczące taryf i opłat dla wszystkich nośników energii wykorzystywanych 
w budynku,

- charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności rodzaj instalacji, izolacja pionów, parametry pracy, rodzaje przewodów, grzejników, zaworów regulacyjnych i podpionowych, sprawności składowe systemu grzewczego, moc zamówioną na potrzeby centralnego ogrzewania,

- charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, izolację pionów, zaworów regulacyjnych i podpionowych, sposób wykorzystania, szacowane zużycie ciepłej wody użytkowej, moc zamówioną na potrzeby ciepłej wody użytkowej, zastosowaną cyrkulację,

- charakterystykę źródła ciepła na potrzeby c.o. oraz c.w.u., znajdującego się 
w budynku,

- charakterystykę systemu wentylacji, w tym rodzaj i typ wentylacji, zastosowane urządzenia, bilans strumieni powietrza wentylacyjnego, moc zamówioną na potrzeby wentylacji,

- charakterystykę instalacji elektrycznej i oświetleniowej zestawienie największych odbiorników energii elektrycznej, wielkość mocy zainstalowanej, wielkość mocy zamówionej.

- ocenę stanu technicznego budynku i instalacji wewnętrznych w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

- wskazanie i zestawienie wariantów modernizacji i przedsięwzięć poddanych optymalizacji, w tym:

- zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne (docieplenie ścian wewnętrznie, docieplenie dachu),

- zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne (docieplenie ścian zewnętrznie, docieplenie dachu),

- zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez okna i drzwi,

- modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji,

- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z ewentualnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

- poprawienie sprawności systemu grzewczego,

- dokumentację wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

## Przy opracowaniu audytu energetycznego należy dodatkowo przewidzieć:

- określenie efektu ekologicznego dla wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia,

- wykonanie dodatkowej karty audytu energetycznego na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- wykonanie analizy miesięcznych i rocznych zużyć oraz opłat za wszystkie nośniki energii za okres 2012 – 2015 r. wraz z wnioskami,

- sformułowanie wniosków wynikających z opracowanego audytu,

- wykonanie audytu zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,

- przedstawienie wszelkich kosztów zawartych w audycie w kwotach brutto,

- załączenie arkuszy kalkulacyjnych, obliczeniowych audytu energetycznego w wersji edytowalnej i pdf na nośniku elektronicznym CD-ROM,

- Dokumentacja audytu energetycznego nie może zawierać nazw własnych, typów, modeli, nazw producentów, które mogłyby naruszać uczciwą konkurencję.

- Inwentaryzacja wielobranżowa

1). Dokumentacja wykonania przedmiotowej inwentaryzacji wielobranżowej musi zawierać:

- Mapę zasadniczą (lokalizacyjną ewidencyjną) przyjętą do zasobu geodezyjnego. Przyłącza sieci itp.

- Ogólny opis techniczny zawierający kolejno w punktach informacje na temat:

- typu (rodzaju) obiektu budowlanego,

- jego przeznaczenia i sposobu użytkowania,

- okresu wykonania,

- określenia podstawowych technologii budowlanych wykonania:

- fundamentów (o ile określenie ich jest możliwe bez wykonania odkrywek),

- ścian piwnicznych,

- ścian części nadziemnej,

- stropów międzykondygnacyjnych,

- rodzaju konstrukcji dachu,

- konstrukcji schodów wewnętrznych,

- zasadniczego wyposażenia technicznego budynku (rodzaje instalacji wewnętrznych, urządzeń specjalistycznych, itp.),

- systemu wentylacji budynku,

- systemu ogrzewania budynku, wraz ze źródłem ciepła z którego korzysta obiekt (ewentualnie moc grzewcza zainstalowanych urządzeń, jeśli jest znana),

- rodzaju i budowy zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej,

- bilansu powierzchni poszczególnych pomieszczeń z podziałem na poszczególne kondygnacje i podsumowaniem całościowym obiektu,

- bilansu kubatury poszczególnych pomieszczeń z podziałem na poszczególne kondygnacje i  podsumowaniem całościowym dla obiektu,

- charakterystyki przegród wewnętrznych i zewnętrznych,

- ogólnego stanu technicznego budynku, dokonanego na podstawie wizji lokalnej oględzin, określającego stan posadzek, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów, ewentualnych zauważonych pęknięć, zarysować ścian nośnych lub działowych i drożności kanałów wentylacyjnych.

- Opis i ocenę ogólnego stanu technicznego instalacji w tym urządzenia, armaturę, charakterystyczne parametry techniczne, bilans mocy i wydajności dla:

- instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji kanalizacji deszczowej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji  klimatyzacji.

- Rysunki sporządzone w technice cyfrowej z możliwością ich edycji zawierające:

- rzuty wszystkich kondygnacji budynku (przekrój poziomy na wysokości 1,0 m nad poziomem posadzki),

- co najmniej jeden charakterystyczny przekrój budynku (np. przez klatkę schodową),

- oznaczenia stosowane na rysunkach zgodne z normami:

- PN-B-01025:2004- Rysunek budowlany- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- budowlanych,

- PN-EN 12792:2006- Wentylacja budynków- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach,

- PN-B-01400:1984- Centralne ogrzewanie- Oznaczenia na rysunkach,

- PN-B-01410:1989- Wentylacja i klimatyzacja- Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczania,

- wymiarowanie zgodne z normą PN-B-01029:2000 (Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno - budowlanych),

- powierzchnię każdego z pomieszczeń liczoną wg normy PN-ISO 9836:1997 (Właściwości użytkowe w budownictwie- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych), podawaną z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (00,0m2),

- kubaturę każdego z pomieszczeń liczoną wg normy PN-ISO 9836:1997 
z dokładnością do pełnych metrów sześciennych (zaokrąglaną do najbliższej wartości), obliczaną jako iloczyn powierzchni i wysokości pomieszczenia,

- rzuty instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej

- wszystkie elewacje.

- Dokumentację fotograficzną budynku w zakresie:

- zdjęcia z zewnątrz obiektu, z określeniem miejsca i kierunku wykonywania fotografii na kopii mapy,

Wyżej wymieniona dokumentacja winna być sporządzona w sposób analogiczny jak sporządzenie projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) – z pominięciem zapisów ww. rozporządzenia odnoszących się, z natury rzeczy do projektów budowlanych obiektów nowo wznoszonych (np. uzgodnień, pozwoleń, części dotyczącej zagospodarowania działki, obliczeń statycznych, badań geotechnicznych, mapy do celów projektowych itp.). Dokumentacja inwentaryzacji będąca przedmiotem zamówienia powinna odpowiadać przepisom Prawa Budowlanego i Polskim Normom. Dokumentacja winna być wykonana z należytą dokładnością i starannością.

- Wykaz dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego o charakterze pomocniczym:

- „Inwentaryzacja architektoniczo -geodezyjna”- wersja papierowa 1 tom i elektroniczna w formacie pdf.  październik 1976r. - stanowiąca załącznik A do OPZ,

- Projekt wykonawczy – „Projekt systemu oddymiania klatki schodowej” – wersja papierowa i elektroniczna w formacie pdf. październik 2008 - stanowiący załącznik B do OPZ

- Projekt budowlany – „Remont kominów ponad dachem” - wersja papierowa i elektroniczna w formacie pdf. kwiecień 2009 r. –  stanowiący załącznik C do OPZ

- Projekt powykonawczy – „Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru” – wersja papierowa i elektroniczna w formacie pdf. styczeń 2010 r. - stanowiąca załącznik D OPZ.

- Warunki odbioru  dokumentacji audytu energetycznego i inwentaryzacji wielobranżowej.

W celu sprawdzenia przez Zamawiającego kompletności i zgodności dokumentacji z założeniami wynikającymi z OPZ oraz z ustaleniami poczynionymi w trakcie wykonywania opracowania, przygotowana dokumentacja podlegać będzie weryfikacji zgodnie z poniższym trybem:

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do przekazania dokumentacji, a Zamawiający niezwłocznie potwierdzi pisemnie przyjęcie informacji,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, w terminie maksymalnie 15 dni przed upływem terminu realizacji umowy, o którym mowa w pkt. 13) poniżej,

- strony sporządzą protokół przekazania dokumentacji,

- w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiający powiadomi w formie pisemnej, czy wykonany przedmiot umowy przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian,

- Wykonawca dokona zmian, o których mowa w ppkt. 4) powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie (nie dłuższym niż 3 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania wprowadzenia zmian) i powiadomi Zamawiającego o gotowości do ponownego przekazania dokumentacji,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, co zostanie potwierdzone sporządzonym przez strony protokołem przekazania dokumentacji,

- w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiający powiadomi w formie pisemnej, czy wykonany przedmiot umowy przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian,

- Wykonawca dokona zmian, o których mowa w ppkt. 7) powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie (nie dłuższym niż 2 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania wprowadzenia zmian) i powiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania poprawionej dokumentacji,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej, co zostanie potwierdzone sporządzonym przez strony protokołem przekazania dokumentacji,

- w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiający powiadomi w formie pisemnej, czy wykonany przedmiot umowy przyjmuje, czy też z uwagi na konieczność wprowadzenia kolejnych zmian dokument nie może zostać przyjęty,

- w przypadku, gdy w procedurze weryfikacji Zamawiający dwukrotnie nie zaakceptuje przekazanej dokumentacji, ze względu na nie wprowadzenie przez Wykonawcę zmian, o których mowa w ppkt. 4) i 7), Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do odstąpienia od umowy i zlecenia wykonania przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w umowie, wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy, a realnie poniesionymi kosztami,

- niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od daty przekazania powiadomienia
 o przyjęciu dokumentacji, Strony sporządzą w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru,

- Termin realizacji umowy wynosi 70 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30 października 2015 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi pierwszy.

- Liczba i rodzaj nośników, na jakich utrwalona będzie dokumentacja

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu opracowaną dokumentację:

- 2 egz. uzgodnionej dokumentacji w formie papierowej,

- 2 egz. uzgodnionej dokumentacji na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf, *.doc i/lub *.xls (płyta CD – ROM).

6. Wymagania do oznaczeń dokumentacji

Wszystkie materiały dostarczone w ramach realizacji Umowy w zależności od wielkości, rodzaju i techniki wykonania powinny zostać oznaczone zgodnie wymaganiami określonymi w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich.

Wymaga się stosowania odpowiednich znaków graficznych przy oznaczaniu projektów. Znak programu operacyjnego, z którego finansowane jest przedsięwzięcie, powinien znajdować się po lewej stronie, po prawej zaś właściwie podpisany znak Unii Europejskiej (flaga). Pomiędzy nimi można zostawić wolną przestrzeń lub wstawić logo instytucji lub beneficjenta realizującego projekt.

Wymagania dla oznaczeń – wzór naklejek

Szczegółowy zakres informacji, który powinien znaleźć się na dokumentach dotyczących projektów, a także sposoby oznaczania wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE zostały określone w:

Strategii komunikacji Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/finStrategia_komunikacji_modyfikacja%2016_01_2012_tekst_jednolity.pdf

# Księdze identyfikacji wizualnej: http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/Ksiega_identyfikacji_wizualnej_NSS_16012012.pdf

# W wyżej wymienionych dokumentach znajduje się także dokładny opis znaków graficznych, tzw. CMYKÓW, zawartych w powyższej naklejce.

- Warunki gwarancji

- Wykonawca zagwarantuje, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia, jego niezgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym na dzień sporządzenia dokumentacji, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z jego przeznaczenia.

- Wykonawca potwierdzi, że przedmiot zamówienia zostanie objęty gwarancją począwszy od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru przez minimalny, określony przez Zamawiającego okres 12 miesięcy, przedłużony o dodatkowy okres, zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym przedmiotu umowy jego wad, usterek lub niezgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, Wykonawca (Gwarant) zobowiąże się do bezpłatnego poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji według wytycznych i potrzeb Zamawiającego, w terminie do14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady 
w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli, w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy, Wykonawca dokona zmian z tytułu gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wadliwych zapisów i opisów graficznych (rysunków) w dokumentacji 
i dostarczenia dokumentacji poprawionej do Zamawiającego. Termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wadliwie wykonanej dokumentacji nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwą dokumentację przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego od dnia ujawnienia wady.

- W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę Gwarantowi na piśmie.

- Wykonawca odpowiadać będzie z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 36 miesięcy.

- Bieg Okresu rękojmi rozpocznie się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ppkt. 8), jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OPISU PRZEDMIOTU

NUMER SPRAWY: KRK-WAD.271.3.2015

I.	Zał. nr A do OPZ - Inwentaryzacja architektoniczo -geodezyjna”-  październik 1976r.

Zał_nr A1- Część opisowa.pdf

Zał_nr A2 - Rzut piwnic.pdf

Zał_nr A3 - Rzut parter.pdf

Zał_nr A4 - Rzut I piętro.pdf

Zał_nr A5 - Rzut II piętro.pdf

Zał_nr A6 - Rzut III piętro.pdf

Zał_nr A7 - Rzut IV piętro.pdf

Zał_nr A8 - Rzut połaci dachowej.pdf

Zał_nr A9 - Przekrój a-a.pdf

Zał_nr A10 - Przekrój b-b.pdf

Zał_nr A11 - Przekrój c-c.pdf

Zał_nr A12 - przekrój d-d.pdf

Zał_nr A13 - elewacja podwórkowa.pdf

Zał_nr A14 - elewacja podwórkowa.pdf

Zał_nr A15 - Elewacja podwórkowa.pdf

Zał_nr A16 - Elewacja podwórkowa.pdf

Zał_ nr A17 - Elewacja podwórkowa.pdf

Zał_nr A18 - Elewacja frontowa.pdf

Zał_nr A19 - Elewacja frontowa.pdf

II.	Zał. nr B do OPZ - Projekt wykonawczy – „Projekt systemu oddymiania klatki schodowej” październik 2008

Zał_nr B1 - Część opisowa.pdf

Zał_nr B2 - Plan rozmieszczenia elementów systemu oddymiania.pdf

III.	Zał. nr C do OPZ - Projekt budowlany – „Remont kominów ponad dachem” - kwiecień 2009 r.

Zał_nr C1 - Część opisowa.pdf

Zał_nr C2 - Rzut dachu.pdf

Zał_nr C3 - przekrój a-a.pdf

Zał_nr C4 - przekrój b-b.pdf

Zał_nr C5 - przekrój c-c.pdf

IV.	Zał. nr D do OPZ - Projekt powykonawczy – „Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru” – styczeń 2010 r.

Zał_nr D1 - Część opisowa.pdf

Zał_nr D2 - Rozmieszczenie elementów sygnalizacji ppoż. piwnica.pdf

Zał_nr D3 - Rozmieszczenie elementów sygnalizacji ppoż. parter.pdf

Zał_nr D4 - Rozmieszczenie elementów sygnalizacji ppoż. I piętro.pdf

Zał_nr D5 - Rozmieszczenie elementów sygnalizacji ppoż. II piętro.pdf

Zał_nr D6 - Rozmieszczenie elementów sygnalizacji ppoż. III piętro.pdf

Zał_nr D7 - Rozmieszczenie elementów sygnalizacji ppoż. IV piętro.pdf

Zał_nr D8 - Schemat blokowy systemu sygnalizacji ppoż. pdf