Załącznik nr 8a do SIWZ

Numer sprawy: WAD-2900/SISP-2/02/2014

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby stworzenia Informatorium w ramach projektu SISP-2”

2. Opis obiektu

Roboty remontowo – budowlane będą prowadzone na parterze budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie położonym przy ul. K. Wyki 3.

Ilość kondygnacji:

-	 3 nadziemne + 1 suterena

Wysokość budynku:

- 	11 m

Elementy konstrukcyjne obiektu:

-	ławy fundamentowe żelbetowe;

-	ściany nośne z cegły o grubości 38 cm;

-	stropy żelbetowe okrągłootworowe typu Żerań;

-	wieńce i nadproża żelbetowe wylewane na mokro;

-	ściany działowe  z cegły o grubości 12 cm oraz gipsowe;

-	wypełnienie powierzchni podokiennych z pustaków PGS-25;

-	trzony wentylacyjne ceglane;

-	stropodach wentylowany z płyt korytkowych zbrojonych, kryty papą

termozgrzewalną;

-	elewacja budynku – warstwa styropianu o grubości 10 cm + tynk akrylowy

3. Przedmiot i zakres robót

3.1 Przedmiot robót

- 	w budynku przy ul. K. Wyki 3 w Krakowie będzie realizowane zamówienie polegające na modernizacji pomieszczeń biurowych na potrzeby stworzenia Informatorium w ramach projektu SISP-2.

3.2 Zakres robót - zgodny z przedmiarem:

Strefa V (WC)

-	demontaż starych drzwi

-	poszerzenie otworu drzwiowego i montaż nowych drzwi

-	skucie płytek ze ścian i podłóg

-	demontaż istniejących ścian

-	wykonanie nowych ścian z płyt GKB na konstrukcji stalowej 75 z wypełnieniem   wełną

-	oczyszczenie podłóg z warstw klejów i wykonanie samopoziomu pod płytki

-	ułożenie płytek 20x30 na ścianach

-	ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych 60x60 na podłodze

-	malowanie ścian wraz z przygotowaniem pod malowanie

-	foliowanie dolnych kwater okien

-	montaż naświetla stałego PVC

-	montaż drzwi

-	wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60

-	przerobienie instalacji wod-kan wraz z montażem osprzętu

Strefa II

-	demontaż starych drzwi

-	poszerzenie otworu drzwiowego i montaż nowych drzwi

-	skucie płytek ze ścian i podłóg

-	demontaż istniejących ścian

-	wykonanie nowych ścian z płyt GKB na konstrukcji stalowej 75 z wypełnieniem wełną

-	oczyszczenie podłóg z warstw klejów i wykonanie samopoziomu pod tarket

-	ułożenie wykładziny typu tarket

-	malowanie ścian wraz z przygotowaniem pod malowanie

-	montaż klimatyzatora

-	wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60

Strefa III

-	demontaż starych drzwi

-	malowanie ścian wraz z przygotowaniem pod malowanie

-	wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60

-	wymiana wykładziny typu tarkett

-	przełożenie klimatyzatora

-	poszerzenie otworu drzwiowego i montaż nowych drzwi

Strefa IV

-	demontaż starych drzwi

-	montaż nowych drzwi

-	malowanie ścian wraz z przygotowaniem pod malowanie

-	wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60

-	przełożenie klimatyzatora nad drzwi

Strefa Ib

-	przesunięcie i wymiana drzwi

-	malowanie ścian wraz z przygotowaniem pod malowanie

-	wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60

Strefa Ia (Hall i korytarz)

-	malowanie ścian wraz z przygotowaniem pod malowanie

-	wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60

Gruz i odpady

-	podstawienie kontenera na gruz

Elektryka

-	Instalacja elektryczna, dostawa i montaż gniazd, wyłączników, lamp typu raster 60x60, czujek ruchu.

3.3 Kolejność realizacji poszczególnych etapów

Zakres i termin wykonania zgodny z umową będzie wykonywany etapowo i uzgadniany każdorazowo z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.

3.4 Zakres robót budowlanych wg CPV

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

44.11.10.00-1 Materiały budowlane

4. Materiały

Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom materiałów budowlanych, być dobrej jakości, posiadające potrzebne dokumenty dopuszczające, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności i atesty.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego, szczegółowe informacje dotyczące materiałów np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały zakwestionowane przez Zamawiającego uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w czasie realizacji robót.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu wykonywania robót budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.

7. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczenia

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych.

7.1 Roboty tymczasowe

Roboty remontowe będą wykonywane przy czynnym i zasiedlonym obiekcie. Przed przystąpieniem do robót meble i urządzenia powinny być dokładnie zabezpieczone folią osłonową (lub wystawione z pomieszczeń remontowanych) a po wykonaniu robót pomieszczenia remontowane powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Ze względu na konieczność nie utrudniania pracy Urzędu, prace remontowe „głośne” należy wykonywać po godzinach pracy i w dni wolne od pracy Urzędu. Terminy tych prac należy uzgodnić z koordynatorem, celem zapewnienia ochrony obiektu.

7.2 Prace towarzyszące

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m. in. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń.

8. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego

8.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia w budynku w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zapewni pobór wody i energii elektrycznej dla potrzeb prac remontowych nieodpłatnie z instalacji budynku. Zamawiający będzie wymagać sukcesywnego wywożenia na wysypisko materiałów i gruzu z prac rozbiórkowych na koszt Wykonawcy.

8.2 Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym, bieżącym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia i ciągów komunikacyjnych. Od Wykonawcy wymaga się zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów i przedmiotów znajdujących się w rejonie prac.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013   poz. 907).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Polskie Normy - Aprobaty techniczne - Certyfikaty - Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i urządzeń.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – publikacje

rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej

10. Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu całkowitego celu określonego w zawartej z wykonawcą umowie. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie dostarczając wraz z nim komplet dokumentacji odbiorowej. Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w terminie nie później niż 5 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia Wykonawcy.

Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje zajmowane pomieszczenie i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamówienia w obrębie budynku lub terenu.

11. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11.1 Obiekty budowlane

Istniejący budynek użytkowany przez Zamawiającego – objęty niniejszym zadaniem.

11.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

11.3 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

11.4 Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Stanowiska robót należy odgrodzić pełnymi przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas prowadzenia robót do ich zakończenia.

Prowadzenie robót wymaga:

- wykonania osłon i zabezpieczeń ruchu i dostępu osób postronnych,

- wygrodzenie stref komunikacyjnych w budynku.

Technologię i sposób wykonania robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte w tomie I "Budownictwo ogólne" - wydanie Arkady 1990.

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca przeszkoli swoich pracowników w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)